## Slide 1
Emulateur Java Card
Projet de fin d’études
ENSIMAG
24 juin 2002
Luke Jackson
Imperial College, Londres

## Slide 2
Introduction
Un Java Card est une carte à puce qui exécute des « applets » Java
Un projet en collaboration avec SecSafe, un projet européen
Avant de donner les buts de projet, on commence avec le contexte…

## Slide 3
Cartes à Puces
Quelques exemples:
  Cartes bancaires (débit, crédit, monnaie électronique)
  Cartes SIM
  Cartes téléphoniques
  Cartes d’identification pour se connecter aux réseaux
  Cartes contre le piratage de la télévision numérique

## Slide 4
Cartes à Puces
Cartes mémoire (memory cards)
  Processeur: non, opérations prédéfinies
  Mémoire: ~2K EEPROM
  Prix: 1-2€
Cartes intelligentes (chip cards)
  Processeur: typiquement 8- ou 16-bit
  Mémoire: ~16K ROM, ~16K EEPROM, ~1K RAM
  Prix: 5-10€

## Slide 5
Avant Java Card
Systèmes d’exploitation fermés, souvent très couplés à l’application qui tournait sur la carte
  Mélange de code d’application et code de système d’exploitation
  Pas de portabilité entre OS ou CPU
Programmation en assembleur et C
  Bas niveau
  Pas des objets, méthodes virtuelles, etc.

## Slide 6
Pourquoi Java?
Java est un langage répandu, de haut niveau, et orienté objet
Support multi-plateforme
Modèle de sécurité
  Originalement conçu pour protéger le système du code téléchargé de l’Internet
Support de l’ajout dynamique d’applets dans la carte

## Slide 7
Java Card v Java
Similarités:
  Leurs syntaxes sont largement similaires
    Familiarité pour ceux qui connaissent Java
  Ils sont compilés en bytecode et puis interprétés par une machine virtuelle
    Exécution multi-plateforme sans recompilation
  Ils ont une bibliothèque de classes
    Les développeurs peuvent se concentrer sur le code spécifique pour leurs applications

## Slide 8
Java Card v Java
Différences:
  Pas de grands types primitifs
    i.e.: entiers 64-bit, nombres flottants, caractères, chaînes de caractères, tableaux multidimensionnels
    entiers 32-bit optionnels
  Pas de thread
  Pas de chargement de classes dynamique
  Pas de récupération de mémoire (Garbage Collection)

## Slide 9
Compilation d’un applet Java Card
Compilation Java normale, de .java à .class
Conversion en format CAP (Converted APplet)
  Détection de caractéristiques non supportées en Java Card
  Remplacement de noms par jetons numériques
  Enregistrement de noms et leurs jetons dans un fichier EXP

## Slide 10
SecSafe
Projet européen pour rechercher la viabilité de l’analyse statique pour les grands systèmes
  Systèmes Internet et systèmes carte à puce
L’analyse statique est l’analyse structurelle d’un logiciel: l’analyse est faite sans exécution
  Analyse de types peut se faire sans exécution
  Analyse de valeurs ne peut pas se faire sans exécution
  Analyse statique d’un logiciel peut se faire automatiquement par un outil

## Slide 11
Carmel
Conçu pour faire subir des preuves sur le langage de la machine virtuelle Java Card
  Preuves d’une propriété fait sur Java exigent une preuve additionnelle pour montrer que la compilation préserve la propriété
  Ni la compilation ni la preuve ne sont triviales
Représentation textuelle d’un fichier .class
  Facilite la définition des sémantiques et preuves
  Facilite la communication entre humains

## Slide 12
Carmel - Exemple
Java
package p;
public class Number {
int value;
public C(int value) {
// super();
// appel implicit
this.value = value;
}
}
Carmel
package p { 0x00,0x00,0xAF,0x05,0x01 };
public class Number {
int value;
public void <init>(int) {
0: load r 0
1: invokedefinite Object.init()
2: load i 1
3: putfield this value
4: return
}
}

## Slide 13
Buts de projet
Modélisation d’un Java Card
  Lecture des applets définis en Carmel
  Interprétation des applets qui respecte les sémantiques opérationnelles (machine virtuelle)
  Interface graphique pour:
    Exposer l’état de la machine
    Simuler l’interaction avec un lecteur de carte
    Contrôler l’exécution des applets (pas à pas)

## Slide 14
Buts de projet
Exécution depuis le Web
Conception modulaire pour que les composants puissent être réutilisés
  ex: pour développement d’un analyseur statique
Mais:
  Quatre mois ne sont pas suffisants pour tout faire, et donc des omissions étaient permises

## Slide 15
Choix initiales
Architecture côté client
  Plus réactive
  Permet une interface plus riche que l’HTML
Java
  Très proche de Carmel, permet l’implémentation directe des opérateurs, valeurs primitifs
  Multi plateforme et donc très adapté à l’exécution du Web
  Outils (générateurs de parseurs, etc.) disponibles
  On est sur que les utilisateurs ont installé Java

## Slide 16
Partie 1 – Chargement des applets
Chargement en plusieurs passes
  Lexer: fait l’analyse lexicale
  Parser: fait l’analyse grammaticale
  Tree Builder: construit l’arbre syntaxique abstrait
  Linker: résout des liens symboliques
  Verifier: vérifie que certaines propriétés sont respectées afin d’assurer la sécurité
Package Loader: gère les passes et met en cache des paquetages

## Slide 17
Choix de générateur de lexer/parser
Sun JavaCC
  Top down
  Support « action code »
  1 000s d’utilisateurs
ANTLR
  Très similaire à JavaCC
  Ne supporte pas Unicode
  Mort ?
SableCC
  Top down
  Génère obligatoirement un arbre syntaxique concret
  Impose des décisions sur la conception
JLex/CUP
  Bottom up
  Difficile à déboguer

## Slide 18
Choix de générateur de lexer/parser
Ou… manuellement?
  Customisation complète vers le langage
  Il aurait pris trop longtemps
  Bogues facile à faire mais pas facile à déboguer
  Normalement moins efficace
Pourquoi JavaCC
  Beaucoup de documentation
  En développement actif
  Le plus flexible

## Slide 19
Parser/Lexer
Implémentation à partir d’une grammaire existante pour Java
  Suppression des productions inutiles
  Redéfinition de la production pour les expressions
    Transtypage et/ou négation suivi par une constante
  Définition des nouvelles productions
    Un bloc d’instructions
    Les 30 instructions, etc.
En implémentant le parseur, j’ai défini la syntaxe concrète de Carmel

## Slide 20
Tree Builder
Implémenté par « action code »
  Chaque production devient une méthode
  On peut insérer du code dans une production pour faire de la vérification et pour construire les nœuds de l’arbre syntaxique abstrait
  La méthode retourne soit un nœud, soit l’attribut d’un nœud

## Slide 21
Linker
Linker à deux passes
  Résolution de références vers les classes et les champs – peut charger des paquetages
  Résolution de références vers les méthodes
Pourquoi deux passes?
  Eviter les boucles infinies quand deux paquetages se référencient
  Permettre la résolution des méthodes surchargées

## Slide 22
Pourquoi deux passes?
package a;
class A {
b.B reference;
public void main() {
// invocation B.test(c.C)
}
}
package b;
class B {
a.A reference;
public void test(c.D) { … }
public void test(c.C) { … }
}
?

## Slide 23
Algorithme de chargement (1)
Analyses lexicale et grammaticale, construction d’arbre syntaxique abstrait
Première passe du linker
  Les paquetages référencés sont chargés avec étape 1 seulement
  Apres la première passe, étape 2 est exécuté sur tous les paquetages chargés en étape 2.1
Deuxième passe du linker
  Tous paquetages référencés sont déjà chargés jusqu’à l’étape 2
  Apres la deuxième passe, étape 3 est exécuté sur tous les paquetages chargés en étape 2.1

## Slide 24
Algorithme de chargement (2)
Complétion sans erreur:
  Le paquetage et tous ses paquetages référencés sont chargés, et donc ils sont tous mis dans le cache
Erreur en chargeant un paquetage:
  Tous les paquetages en train d’être chargés sont abandonnés

## Slide 25
Partie 2 – Interprétation
Interprétation à partir de l’arbre syntaxique abstrait
Il a fallu respecter:
  Les sémantiques opérationnelles définies par SecSafe
  La spécification de la machine virtuelle Java Card par Sun, qui référencie:
  La spécification de la machine virtuelle Java

## Slide 26
Comment interpréter une instruction?
Une instruction est référencée par une référence de type Instruction, une classe abstraite qui est le parent de toutes les instructions
Donc, on a besoin du type dynamique de l’instruction
Il y a plusieurs solutions…

## Slide 27
Solution 1: instanceof
30 if-else !
Pas efficace
Solution sale
Pas une solution orientée objet
for each instruction {
if (i instanceof x) {
// interpret x
}
else if (i instanceof y) {
// interpret y
}
else if (i instanceof z) {
// interpret z
}
// etc.
else { /* ??? */ }
}

## Slide 28
Solution 2: IDs numériques
Chaque instruction a un champs ID avec un ID numérique unique
  Efficace
Mais:
  Pas orienté objet
  ID est redondant
  Le programmeur doit assurer que les ID sont uniques, donc pas sûr
  Facile a oublier le « break; »
for each instruction {
switch (instruction.ID) {
case Instruction.X:
// interpret x
case Instruction.Y:
// interpret y
case Instruction.Z:
// interpret z
// etc.
default:
// ???
}
}

## Slide 29
Solution 3: méthodes virtuelles
La méthode invoquée dépend du type dynamique
  Orienté objet
  Efficace
Mais:
  Ajout d’une opération = ajout d’une méthode
  Changement d’une opération = recompilation des instructions
  Pas d’état conservé entre les instructions
for each instruction {
instruction.interpret();
}
abstract class Instruction {
abstract void interpret();
}
class InstructionX
extends Instruction {
void interpret() {
// interpret x
}
}

## Slide 30
Solution Finale: Visitor Design Pattern
Double appel de méthode: une opération implémente les méthodes de Visitor pour s’exécuter

## Slide 31
Visitor Design Pattern (2)
Support pour plusieurs opérations
  Interprétation, Link passe 1, Link passe 2, etc.
Tout le code pour une opération est regroupé
  Possibilité de conserver un état entre instructions
  Changement ou ajout d’une opération ≠ recompilation des instructions
Efficace et orienté objet

## Slide 32
Java Card Framework
Ensemble des classes
  Classes du système: Object, Exception, etc.
  Simplifier la communication avec le lecteur de carte
  Faire de la cryptographie
Il y a une quarantaine des classes et plusieurs méthodes natives a implémenter
  200+ pages de spécifications !
  Méthodes natives exigent une modification de la syntaxe et de la conception pour les exécuter
  Je n’ai implémenté que les classes du système

## Slide 33
Partie 3 – Interface Graphique
Choix entre AWT et Swing:
AWT (Abstract Windowing Toolkit)
  Implémenté par le système d’exploitation
  Seulement les composants en commun sont supportés
Swing (ou JFC – Java Foundation Classes)
  Implémenté en Java
  Grande choix des composants riches et extensibles
  Moins rapide que AWT
J’ai choisi Swing parce que l’interface est complexe et la vitesse n’est pas si importante

## Slide 34
Model-View-Controller Design Pattern
Le modèle donne accès a l’état ou aux données
La vue s’abonne avec le modèle pour mettre à jour sa représentation graphique du modèle
Le contrôleur s’effectue des modifications sur le modèle suite aux actions de l’utilisateur

## Slide 35
Model-View-Controller Design Pattern
Modèles, Vues, Contrôleurs sont définis par des interfaces
  Ajout et changement des vues, modèles, contrôleurs sans changement de code
Approche modulaire
  Les rôles des objets sont bien définis
  Couplage légère entre composants

## Slide 36
Modèles et Evénements
Modèle | Evénements
Ensemble des paquetages chargés | Chargement d’un paquetage
Le contenu du tas | Création d’un objet
La pile des appels de méthodes | Méthode invoquée Retour de méthode
Program Counter | Changement de valeur
La pile des opérandes | Empilement d’opérande Dépilement d’opérande
Les variables locales | Changement d’un valeur

## Slide 38
Contrôleurs
Appels de méthodes
  Appel de méthodes statiques sans paramètres
  Création des objets par constructeur défaut
  Appel de méthodes d’instance sans paramètres
Exécution pas à pas
  Boutons « Step Into », « Step Over », « Step Out »
  « Halt »

## Slide 39
Implémentation de « Step »
Deux threads
  Un pour l’interface graphique
  Un pour l’interprétation
Variable « wait » partagée
  Avant chaque instruction l’interpréteur appelle une méthode du machine virtuelle
  Si wait == true, le thread est suspendu
Clique sur « Step »
  wait = false, notifie le thread qui se réveille
  Abonnement d’un « listener » qui fera wait = true si l’état est tel qu’il faut attendre

## Slide 40
Lancement depuis le Web
Choix entre Java Applet et Java Web Start
Java Applet
  Conçu pour petites applications (applets) qui s’affichent dans un page Web
  Navigation vers une autre site et fermeture du browser terminent l’exécution d’un applet
Java Web Start
  Installation automatique en cliquant un lien
  Le programme est lancé du disque dur
  Vérification qu’il n’existe une nouvelle version
  Installé avec JDK 1.4, MacOS X.1
J’ai choisi Java Web Start parce que le programme n’est pas lié à un site Web, et n’a pas besoin d’accès réseau

## Slide 41
Démonstration
Chargement d’un applet
Correction d’un erreur
Exécution
Le site Web

## Slide 42
Conclusions
Résultats
  Parser / Linker / Verifier du langage Carmel
    Définition de la syntaxe concrète
  Machine virtuelle Java Card
  Interface graphique pour exposer l’état interne et contrôler l’exécution des applets
    Développée avec communications régulières avec les utilisateurs
  Site Web et installation automatique par le Web
    Introduction et mode d’emploi disponible

## Slide 43
Conclusions
Caractéristiques
  Réutilisation des décisions de design
    Visitor
    Model-View-Controller
  Solution modulaire qui permet l’extension et réutilisation des composants
    Couplage faible entre Loader – Interpréteur – GUI

## Slide 44
Améliorations
Il y a une problème avec le chargement des paquetages du disque dur avec Web Start
  Il va falloir implémenter la recherche de « classpath » manuellement
Ce serait mieux d’aligner les piles pour qu’ils commencent d’en bas et puis montent
  Pas si simple…

## Slide 45
Extensions
Il n’y avait pas du temps pour implémenter:
  Une analyse de flot des données pour vérifier la sûreté des types avant l’exécution
  Le framework des classes et méthodes natives pour modéliser l’interaction entre le lecteur de carte et la carte
Extensions intéressantes
  Breakpoints
  Bouton « Back »

## Slide 46
Extensions
Le développement du programme va être continuer par les membres de SecSafe
  Addition de Java Card framework
  Addition d’un analyseur statique pour faire des preuves sur les applets

## Slide 47
A vous…
Questions